ACO Passavant
Oleosmart

Séparateur d’hydrocarbures sans filtre! [CLEAN]

Oleosmart est le séparateur d’hydrocarbures sans filtre innovant, classe I, avec certificat d’essai, pour l’épuration d’eaux usées fortement chargées en boues. L’Oleosmart a une capacité de 3 à 15 l/s et est très facile à entretenir. Les frais supplémentaires liés au rinçage et au renouvellement périodique des filtres font partie du passé!

La construction monolithique est réalisée en béton armé C35/C45 conformément à la norme européenne EN 206-1-2000 et est résistante à la poussée verticale. Le séparateur est doté de 3 couches de revêtement intérieur normées et résistant aux huiles minérales. Ce séparateur sans filtre unique est de classe I avec taux d’huiles résiduelles d’hydrocarbures ≤ 5 mg/l à la sortie. L’Oleosmart atteint le rendement de séparation nécessaire avec le certificat LGA correspondant. Il est entièrement conforme à la norme européenne EN 858 et dispose d’un certificat de conformité CE.

Son processus de séparation est unique et révolutionnaire. Il surpasse tous les séparateurs fonctionnant de manière traditionnelle. Fini le nettoyage systématique et le remplacement de matelas filtrants et/ou paquets de lamelles difficilement accessibles. Le séparateur Oleosmart est équipé à l’entrée d’un canal à coalescence périphérique sans filtre (demande de brevet en cours) permettant de séparer les boues et les liquides légers. Cette technologie optimise le rendement de séparation de la boue jusqu’à minimum 93 % et diminue le risque de colmatage. Les frais d’entretien de l’installation sont de ce fait sensiblement réduits. En plus, la technologie garantit toujours un fonctionnement stable du flotteur en cas de grosses averses avec des pics de débit.

Étant donné les coûts de fonctionnement et d’entretien réduits, le supplément de prix lors de l’achat initial par rapport à une installation avec filtre à coalescence est déjà récupéré en moins de 3 ans.

L’Oleosmart est disponible dans des tailles de 3 à 15 l/s avec débourbeur intégré jusqu’à 5000 litres. Par conséquent, le séparateur convient idéalement pour une intégration dans les stations-services, les stations de lavage et les parkings d’une surface jusqu’à 1000 m². L’installation peut être équipée d’une pompe ou d’une chambre de prise d’échantillons et d’autres accessoires tels qu’un système d’alarme. Le système d’alarme mesure l’épaisseur de la couche de boue et/ou d’huile et un éventuel niveau haut anormal du liquide à l’intérieur du séparateur.

Les dessins techniques et les textes de cahier des charges du séparateur ACO Passavant Oleosmart:
http://www.aco.be/fr/oleosmart.html 

ACO Passavant SA
Preenakker 8, 1785 Merchtem, T 052/38.17.70, F 052/38.17.71, info@aco.be, www.aco.be